Технические характеристики Машины трелевочной МЛ-30

| Базовое шасси | К-703МА |
| --- | --- |
| Номинальное тяговое усилие, кН (т) | 50(5) |
| Масса, не более, кг: |
| - эксплуатационная | 17500 |
| Дорожный просвет, мм.: |
| - под главной передачей ведущего моста | 590 |
| - под осью вертикального шарнира | 530 |
| Колея, мм | 2225±25 |
| База, мм | 3750±30 |
| Наименьший радиус поворота (по оси следа наружного колеса с выключенным задним мостом), м | 7,7+0,5 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 1,0 |
| Габаритные размеры, не более, мм: |
| - длина | 8500 |
| - ширина | 3090 |
| - высота | 3850 |
| Путь торможения при скорости 8,3м/с(30 км/ч), не более, м. | 13,4 |
| Пред. угол поперечной статической устойчивости, град | 30 |
| Предельные углы, рад(град): |
| - подъема (спуска) | 0,31(18) |
| - крена | 0,21(12) |
| Емкость топливного бака, л | 450 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ЯМЗ-238НД3-1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173(235) |
| Номинальная частота вращения, мин.-1 | 1700 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1108(113) |
| Автономный отопитель кабины | «Webasto» |
| Предпусковой подогрев двигателя | «Webasto» Thermo E320 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| КПП – механическая, с переключением четырех передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода) |
| Скорости движения при номинальной частоте оборотов двигателя и отсутствии буксования, м/с(км/ч) | Передний ход – 0,79 (2,8)..9,15(33) Задний ход - 1,4 (5)...6,6(23,7) |
| Скорость движения при номинальном (5 т) тяговом усилии, м/с(км/ч) | 2,1 (7,58) |
| Подмоторный и грузовой мосты – ведущие, грузовой мост – отключаемый |
| Межколесный дифференциал – самоблокирующаяся двухсторонняя зубчатая муфта свободного хода |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Подвеска мостов | Жесткая |
| Шины лесные | 33L32 Модель РТ-50 |
| Ободья | Разборные |
| Рабочие тормоза | сухие, колодочного типа с пневмоприводом |
| Стояночный тормоз | Колодочного типа с пневмопружинным приводом |
| ТИП КАБИНЫ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Двухместная, цельнометаллическая, с термо, вибро и шумо изоляцией; со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). Сиденье оператора – подрессоренное. Два вентилятора обдува передних и задних стекол, стекла – тонированные. Два отопителя, один из них автономный «Webasto». |
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Максимальный объем трелюемой пачки деревьев, м3 | 6,5 |
| Вылет оси подвески захвата от оси заднего моста, мм | 1200…3200 |
| Максимальное раскрытие челюстей захвата, мм | 3000 |
| Площадь охвата, м2 | 1,2 |
| Минимальный диаметр удерживаемого дерева, мм | 100 |
| Угол поворота захвата в горизонтальной плоскости, градус | 250 |
| Ширина толкателя, мм | 2000 |
| Высота подъема толкателя, мм | 1500 |